Sem 3 Capteurs analogiques Exemple :/*

 Entrée et sortie analogiques + communications série

 Ce programme va allumer une LED branchée sur la broche 9.
 L'intensité lumineuse de la LED sera proportionnelle à la luminosité
 captée par la photorésistance branchée sur la broche A0.

 */

// Initialisation des constantes :
const int analogInPin = A0; // Numéro de la broche à laquelle est connecté la photorésistance
const int analogOutPin = 9; // Numéro de la broche à laquelle est connectée la LED

int sensorValue = 0; // Valeur lue sur la photorésistance
int outputValue = 0; // Valeur envoyée à la LED

void setup() {
  // Initialise la communication avec l'ordinateur
  Serial.begin(9600);

  // Indique que la broche analogOutPin est une sortie :
  pinMode(analogOutPin, OUTPUT);
  // Indique que la broche analogInPin est une entrée :
  pinMode(analogInPin, INPUT);
}

void loop() {
  // lit la valeur de la photorésistance et
  // stocke le résultat dans sensorValue :
  sensorValue = analogRead(analogInPin);
  // change sensorValue vers une intervalle de 0 à 255
  // et stocke le résultat dans outputValue :
  outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
  // envoie de cette nouvelle valeur sur la LED
  analogWrite(analogOutPin, outputValue);

  // envoie tout ça vers l'ordinateur
  Serial.print("sensor = " );
  Serial.print(sensorValue);
  Serial.print("\t output = ");
  Serial.println(outputValue);
}